Tapa linnas Pargi 12 spordihoone spordisaali valgustuse rekonstrueerimise

hinnapakkumuse päring

Lugupeetud pakkuja!

Kutsume Teid esitama pakkumust Tapa linnas Pargi 12 spordihoone spordisaali valgustuse rekonstrueerimisele.

Pakkumine peab sisaldama kõiki kaasnevaid töid (ehitus- ja paigaldustöid jne), et oleks saavutatud kirjeldatud tulemus.

Tööde lühikirjeldus ja eritingimused:

Planeeritud on vahetada välja valgustid spordihoone spordisaalis vastavalt mahutabelile. Valgustid peavad paiknema selliselt, et täisvõimsusel oleks valgustugevus põrandast 1 m kõrgusel min 1000 lx. Valgustid peavad olema lülitatavad kolmes režiimis: 300 lx koristus, 600 lx treening ning 1000 lx võistlus. Lülititele peavad järgnema tunnilugejad, mis annaks info valgustite vahetamise vajalikkuse üle.

Valgustite paigalduse aeg objektil on kaks nädalat, mis tuleb eelnevalt kokku leppida spordihoone juhatajaga.

Tööde teostamise aluseks on:

- Mahutabel

Nõuded pakkujale:

- Pakkuja peab omama MTR-i registreeringut tegevusalal „Elektritööd“, tegevusala liik „elektripaigaldise ehitamine sh paigaldamine“. Registreeringu olemasolu kontrollib hankija elektrooniliste kanalite kaudu.

-  Alltöövõtja kasutamise korral esitada alltöövõtja kinnitus pakkumuse siduvuse kohta.

- Pakkuja peab olema pakkumuste esitamise tähtpäevaks täitnud kõik riiklike maksude tasumise kohustused: hankija kontrollib maksuvõlgnevuste puudumist e-maksuameti kaudu.

- Pakkuja peab olema tutvunud objekti ja selle iseärasustega ning hinnanud mahutabeli vastavust tegelikkusele.

Lepingu täitmise tähtaeg on 31.03.2016

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vallavalitsus@tapa.ee  hiljemalt 02. veebruar 2016 kell 10:00.

Vajadusel peetaks pakkujatega läbirääkimisi.

Nõuetele vastavate pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks madalaima maksumusega pakkumus.

Lisatud materjalid:

- Lisa 1 Mahutabel

Kontaktisikud:

- Tapa spordihoone juhataja Riho Lööper, tel 53404904, riho.looper@tapa.ee.